Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV  09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia

- budynek przy ul. Wałbrzyska 5  (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)

- planowane zużycie energii cieplnej : 2259,71GJ

- moc cieplna  zamawiana: 0,3163 MW,

w tym

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:                  0,3163 MW,

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia:    0,0 MW

(moc maksymalna 0,0  MW)                                                                                                                     m³/h

- moc cieplna na potrzeby c.t. 0,0 MW

natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:  4,60   m³/h

natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:    0,90  m³/h

- węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Wałbrzyskiej 5

- układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością PGNiG Termika S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,

- regulatora pogodowy jest własnością Zamawiającego - brak

- temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania:	70 0C

- powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 	         0,0 m2,

- powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych :       2200 m2,

- powierzchnia całkowita budynku - 			         2200 m2,

- liczba stałych użytkowników					460

- kubatura budynku						         14.178 m3

- budynek przy ul. Podbipięty 2  (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)

- planowane zużycie energii cieplnej : 3428,57 GJ

- moc cieplna  zamawiana: 0,8690 MW,

w tym

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:                  0,5190MW,

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia:    0,0500 MW

(moc maksymalna 0,1954  MW)

- moc cieplna na potrzeby c.t. 0,3000 MW

natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy:  11,7   m³/h

natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata:    3,8  m³/h

- węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Podbipięty 2

- układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,

- regulatora pogodowy jest własnością Zamawiającego -brak

- temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania:	70 0C

- powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 	         0,00 m2,

- powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych :       5249 m2,

- powierzchnia całkowita budynku - 			         6333m2,

- liczba stałych użytkowników				  	    600

- kubatura budynku						22085 m3

Termin realizacji: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.